## Slide 1
지도교수: 이상호 교수님
종합 설계 기획 –
스마트 캐리어
Smart Carrier
한국산업기술대학교 컴퓨터공학과 2012152041 정해인
2012150025 서광석
2015152034 정구철
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 2
스마트 캐리어
Smart Carrier
종합 설계 개요
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
지난 발표에서의 지적 사항
- 진동에 대한 고려가 필요함
- 시스템 디자인 수정 필요
지적 사항에 대한 답변
  캐리어의 배터리로 인해 짐칸의 반입이 금지되고 있기 때문에 기내 반입으로 제약으로 두기 하였음. 따라서 기내반입이 가능한 캐리어의 규격( 3면의 합이 115cm 이하, 각 면 최대치 폭=40cm, 길이 =55cm, 높이=20cm)으로 맞추어 제작하여 사용자가 직접 캐리어를 다룬다면 공항 직원들이 캐리어를 던짐으로써 센서에 대한 손상이 어느 정도 완화시킬 수 있다고 사료됨.
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 3
스마트 캐리어
Smart Carrier
종합 설계 개요
연구 개발 배경
- 해외여행에서 캐리어 도난이 빈번하게 일어남
- 가방이 바뀌거나 공항 환승 과정에서 잘못된 행선지로 배송되는 경우가 적지 않음
- 무거운 캐리어를 수동적으로 끌고 가는 불편함이 있음
기대 효과
- 여행에 있어서 가장 중요한 짐에 대한 여행객들의 불안감을 줄이고 조금이나마
편리함을 제공하고자 한다.
연구 개발 목표
  여행자에게 편리한 기능을 제공하는 다기능 캐리어를 개발하고자 함
  핵심 기술 ① 여행자의 편의를 위한 Auto-Follow
② 캐리어의 도난 방지 기능
③ 리모콘을 이용한 잠금 장치기능
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 4
관련 사례
관련 연구 및 사례
블루 스마트 캐리어 |  | - 블루투스를 통해 스마트폰과 캐리어를 연결하여 위치 추적과 잠금 및 잠금 해제 - 캐리어 수하물의 무게 측정
 |  | 차이점 : Auto-Following 기능이 없음 도난 방지 알림 기능이 없음
안디아모 IQ |  | - 사용자로부터 멀어지거나 가까워지면 사용자에게 문자 메시지를 보냄으로써 도난 방지
 |  | 차이점 : Auto-Following 기능이 없음 잠금 장치 기능이 없음
짐꾼 로봇 지타 |  | 짐은 최대 18kg 실을 수 있음 초음파 센서로 약 20Hz이상의 높은 주파수의 소리를 보낸 후 방사되어 되돌아오는 시차를 측정해서 거리를 측정 Auto-Following(자율 주행)기능 있음
 |  | 차이점 : 위치 파악 및 도난 방지 기능이 없음
→ Auto-Following 및 편의를 위한 기능을 통합하고자 함
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 5
시스템 수행 시나리오
① 블루투스와 적외선 센서를 통한 캐리어와 연결
② 캐리어 자율 주행
캐리어
잠금 및 해제
③ 일정거리 떨어졌을 시 경보음 발생
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 6
시스템 구성도
Arduino Uno
적외선 센서
블루투스 (수신)
모터 드라이버
스텝 모터
초음파 센서
Arduino Nano
캐리어
모터 회전수 송신
거리 값 송신
스텝 모터 제어
모터 제어
장애물 감지
적외선 발광체
적외선 수신
(거리측정)
블루투스 (송신)
블루투스 수신
(거리측정 및
잠금 제어)
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌
부저
DC 모터
비콘세기
거리값 측정
(부저 제어)
사용자

## Slide 7
시스템 모듈 상세설계
스마트 캐리어
Smart Carrier
Actor
SYSTEM
Auto-following 기능
잠금 제어 기능
블루투스
통신
적외선 통신
경보음
기능
<include>
<include>
<include>
<include>
유스케이스 다이어그램
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 8
시스템 모듈 상세설계(캐리어 - HardWare)
모터 드라이버
DC 모터
초음파 센서
캐리어
제어 칸
짐 칸
센서 칸
배터리로 인한 짐칸 반입금지로 기내반입 할 수 있는 캐리어로 제작 ( 3면의 합이 115cm 이하)
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 9
시스템 모듈 상세설계(캐리어 - HardWare)
모터 드라이버
DC 모터
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌
오른쪽에 있는 비콘의 신호가 가장 셀 경우 ->
우회전
왼쪽에 있는 비콘의 신호가 가장 셀 경우 ->
좌회전
앞쪽에 있는 비콘의 신호가 가장 셀 경우 ->
전진
손잡이에 장착된 적외선 인식에 따라 좌회전
손잡이에 장착된 적외선 인식에 따라 우회전

## Slide 10
시스템 모듈 상세설계(캐리어 - 회로도)
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌
초음파 센서
IR 수신 센서
스텝모터(잠금제어)
DC 모터
DC 모터
HM-10 비콘모듈
HM-10 비콘모듈
HM-10 비콘모듈
모터드라이브

## Slide 11
시스템 모듈 상세설계(캐리어 - API)
초음파 센서
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌
● Circle 클래스 | 
클래스 명 | Circle
멤버변수 | X 좌표 ,Y 좌표, 거리
설명 | 각 비콘마다 x,y좌표와 비콘으로 측정한거리를 반지름으로 갖는 circle 클래스
● Cal 클래스 | 
클래스 명 | Cal
멤버 함수 | get_pointX, get_pointY, get_Angle
설명 | Circle 클래스의 정보를 갖고 접점의 x,y 좌표 및 각도를 구하는 함수를 갖는 클래스

## Slide 12
시스템 모듈 상세설계(캐리어 - API)
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌
● getAngle() | 
형식 | double getAngle(const Circle & a, const Circle & b)
리턴 값 | 두 원이 만나는 접점과 기준점의 각도
설명 | 비콘의 거리를 반지름으로 갖는 두 원의 접점을 구하여 기준점과의 각도를 구하는 함수
● get_pointX(), get_pointY() | 
형식 | double get_pointX(const double & a, const double & b), get_pointY(const double & a, const double &b)
리턴 값 | 두 원이 만나는 접점의 x ,y좌표
설명 | 비콘의 거리를 반지름으로 갖는 두 원이 만나는 접점의 x,y좌표를 구함

## Slide 13
시스템 모듈 상세설계(사용자 - HardWare)
스마트 캐리어
Smart Carrier
제어부
센서부
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 14
시스템 모듈 상세설계(사용자 - 회로도)
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌
IR 송신 센서
HC-06 블루투스 모듈 (송신전용)
부저 (경고음)
HM-10 비콘모듈(비콘검색)
버튼 (잠금제어)

## Slide 15
시스템 모듈 상세설계(사용자 - API)
초음파 센서
스마트 캐리어
Smart Carrier
● researchBeacon() | 
형식 | void researchBeacon(const char *toSend, unsigned long milliseconds)
리턴 값 | RSSI(비콘의 세기) -> 각 비콘 마다(num1,num2,num3) int형으로 저장
설명 | 원하는 Millisecods 마다 AT+DISI? 명령어를 사용하여 감지되는 비콘중 캐리어에 장착된 비콘의 MAC주소와 일치하는 비콘만 골라내 비콘의 세기를 변수에 저장하는 기능을 수행한다.
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌
● compareBeacon() | 
형식 | void compareBeacon(int num1, int num2, int num3)
리턴 값 | Double형의 거리 값
설명 | 검색된 비콘의 RSSI를 이용하여 비콘 세기를 비교 하며, 비콘과의 거리를 계산하여 변수에 저장하는 기능을 수행한다.

## Slide 16
시스템 모듈 상세설계(사용자 - API)
초음파 센서
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌
● distance() | 
형식 | double distance(int num)
리턴 값 | 거리 값
설명 | Distance = (전파속도 / 4 *f) * 10^(RSSI/20)을 이용하여 계산
● distance() | 
형식 | double distance(int num)
리턴 값 | 거리 값
설명 | 
● alertWarning() | 
형식 | void alertWarning()
리턴 값 | x
설명 | 일정 거리 이상 벌어지면 도난 및 분실로 인지하여 경고음을 발생시킨다.

## Slide 17
개발 환경 및 개발 방법
주요 기능에 따른 개발 방법
① 장애물 인식 자율주행기능(Auto-Following)
Arduino와 DC모터로 주행을 구현하고 블루투스와 사용자의 적외선 발광체를 통해
사용자와의 거리를 측정하고 캐리어와 사용자 사이의 장애물이 있을 경우 초음파
센서를 통해 장애물을 인식하고 정지
② 도난 방지 기능
적외선과 블루투스 모듈을 통해 측정한 거리가 일정거리 떨어졌을 시 경보음 발생
③ 잠금 제어 기능
블루투스 센서로 통신이 가능한 전자자물쇠를 구축하고 사용자 신호에 따라 잠금 제어
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 18
개발 환경 및 개발 방법
기능에 따른 주요 모듈
 | 모듈 | 용 도
기본 베이스 모듈 | 아두이노 우노 | 개발 베이스
 | 아두이노 나노 | 사용자가 사용할 리모콘 용도
Auto-Follow | 모터 | 캐리어의 주행용 모터
 | 모터드라이버 | 모터의 회전 속도 및 방향 지시
 | 배터리 | 모터드라이버에 전력 공급
 | 블루투스 센서 | 사용자와의 거리 측정
 | 초음파 센서 | 주변 장애물과의 거리 측정
 | 적외선 수신 | 사용자로부터 적외선 신호 수신
 | 적외선 송신 | 캐리어에게 적외선 신호 송신
도난방지 | 스피커 | 일정거리 떨어질 시 경보음 발생
잠금 제어 | 블루투스 모듈 | 사용자의 스마트폰과 통신하여 잠금 및 잠금해제
 | 스텝 모터 | 캐리어의 잠금장치 작동
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 19
데모 환경 설계
강의실 PC && 팀원 노트북
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌
휴대폰(어플)
블루투스, 적외선 통신 확인
비콘 검색 어플을 통해 비콘
세기 값 및 거리 확인, 비교
학교 내부(평지)
학교 내에 평지에서 주행 실험

## Slide 20
업무 분담
 | 정해인 | 서광석 | 정구철
자료수집 | 관련사례 조사 사용자와 캐리어간 거리계산 방법 조사 개발 환경 조사 |  | 
설계 | 캐리어(Uno) 구성도 작성 및 모듈 설계 적외선 및 블루투스 신호 통신(Uno) 및 거리 계산 신호에 따른 처리 |  | 사용자(Mini) 모듈 설계
구현 | 사용자 신호를 수신 적외선, 블루투스를 통한 자율주행 사용자 입력에 대한 처리 |  | 사용자(Mini) 블루투스 및 적외선 송신
테스트 | 유니트 테스트 통합테스트 / 유지보수 |  | 
기타 | 발표자료 제작 및 문서화 | 발표 | 비용 처리 및 스케줄관리
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 21
종합 설계 수행 일정
종합 설계 수행
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 22
GitHub
https://github.com/ktjr4596/kpu_carrier.git
스마트 캐리어
Smart Carrier
정해인 | 서광석 | 정구철
JHI93 | ktjr4596 | kuchul
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 23
필요 기술 및 참고문헌
참고 문헌
- 관련 사례
http://www.digitalfashion.co.kr/ai-suitcase
- 블루투스 신호를 이용한 거리 계산
http://hakyongkim.net/RTLS/triangulation.pdf
- 아두이노 사용법 https://www.youtube.com/watch?v=3e6GMI4Szwk&list=PLf8roV9OYDiHCOrnXIlbrzbeQ0pJsaH8v
스마트 캐리어
Smart Carrier
01
02
03
05
04
06
07
종합 설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
시스템 수행 시나리오
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
08
업무 분담
09
10
종합 설계 수행 일정
필요기술 및 참고문헌

## Slide 24
THANK
YOU
FOR
WATCHING